От: ООО «ТОНДО» 195196 г. Санкт-Петербург, ул. Громова 12, лит. А, пом. 10-н Тел. (921) 938-35-06, (921) 99-352-88 ИНН 7806474263 Коммерческое предложение на 2017г.

| Пилорама дисковая Ц2УБС-2/3 |
| --- |
| Страна производитель: Россия Завод изготовитель: ООО “ТОНДО”, г. Санкт-Петербург. Гарантийный срок: 12 мес. Срок изготовления: зависит от загруженности производства, 25 р.д максимум. Технические характеристики станка: - минимальный диаметр бревна, мм 140 - максимальный диаметр бревна, мм 1000 - минимальная длина, мм 1200 - максимальная длина, мм 6500 Размеры получаемых пиломатериалов: - минимальная толщина и ширина, мм 5 * 5 - максимальная толщина и ширина, мм 200* 200 Количество пил 2 Диаметр горизонтальных пил, мм: (макс.) 560 – (мин.) 450 Диаметр вертикальных пил, мм: (макс.) 560 - (мин.) 450 Габаритные размеры станка, мм, (длина, ширина, высота) 10000 * 2000 * 2500 Масса станка, кг 1500 Двигатель приво а верти альной пилы: - мощность, кВт | 15 (18,5) Двигатель привода горизонтальной пилы: - мощность, кВт 15 (18,5) Суммарная установленная мощность электродвигателей, кВт 36 (40) Комплектации и цены: 1.Дисковая пилорама Ц2УБС-2 с автоматической установкой размеров (установку размеров производит производственный процессор, который имеет функцию памяти на 6 различных размеров вертикальной и горизонтальной пил) Гидравлическая система (система осуществляет зажим и центровку бревна вдоль продольной оси платформы и по вертикали). 2 зажима. Дополнительный зажим + 40000руб. 830 000 руб. 3. Суппорт горизонтального пиления для трансформации в горизонтальную пилораму (Ц2УБС-3) 50 000 руб. 4.Двигатели 18,5 Квт (вместо 15Квт) 10 000 руб. 5. Гидрокантователь бревна (лафета, доски). Осуществляет поворот бревна или лафета. 120 000 руб. Доп. оборудование: Пилы D450/50 18+6 макс материал 160мм GASS (Польша) 125 евро/шт по ЦБ(просверлены и зазенкованы) Пилы D550/50 18+6 макс материал 200мм GASS (Польша) 195 евро/шт по ЦБ (просверлены и зазенкованы) Заточной станок: СЗТП600Т(Россия) ручная заточка 39 000 р. в комплекте с алмаз. кругом СЗТП600А(Россия) автоматическая заточка 93 000р. в комплекте с алмаз. кругом Вентиляция согласно схеме 89000 руб/комплект: Шланг PU d254 - 23000р(10м) Шланг PU d160 - 7000р(5м) Переходники 2000р. Вентилятор ВЦП №5 исп5(ременная передача) 7,5Квт = 59000 руб(срок 20 р.д.) Шеф-монтаж + обучение основам работы 40000р. + дорога. Установку также, можно сделать и своими силами, ничего сложного нет. |

Если Вас заинтересовало наше предложение, свяжитесь с нами удобным для Вас способом: (812) 993-52-88, (812) 938-35-06, nkosenkov@mail.ru, мы будем рады ответить на все Ваши вопросы.

Более подробную информацию Вы можете найти на сайте компании: www.tondo.spb.ru

Компания ”ТОНДО”. г. Санкт-Петербург. 2017г.